Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
Yapan Taşıtlarda Çalışan
Personelin Çalışmalarına İlişkin
Avrupa Anlaşması
(AETR)

Akit Taraflar,
Karayoluyla uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesini teşvik etmek isteği ile, Karayolu trafiğinin güvenliğini artırma ihtiyacına kani olarak, uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki bazı çalışma koşullarına, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkeleriyle uyumlu düzenlemeler getirmek ve bu düzenlemelere uyulmasını temin etmek üzere bazı önlemleri birlikte almak amacı ile,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1
Tanımlar
Bu Anlaşma bağlamında

(a) "taşıt" terimi, nakliyat araçlarının bir takım oluşturacak şekilde herhangi bir birleşimi de dahil, herhangi bir motorlu nakil vasıtası veya römork;

(b) "motorlu taşıt" terimi, tarım araçları çekicileri hariç, normal olarak karayolunda yolcu veya yük taşımada kullanılan yahut yolcu veya yük taşımada kullanılan römorkları karayolu üzerinde çeken ve hareket ettirici güç kaynağı kendi üzerinde bulunan nakliyat aracı;

(c) "römork" terimi, bir motorlu taşıt tarafından çekilmek üzere imal edilmiş, yarı-römorklar da dahil nakliyat aracı;

(d) "yarı-römork" terimi, kendisinin ve yükünün ağırlığının önemli kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan, bir bölümü takıldığı motorlu taşıtın üzerine binecek şekilde imal edilmiş römork;

(e) "birleşik taşıt" terimi, karayolu üzerinde tek bir birim halinde seyreden birbirine eklenmiş taşıtlar;

(f) "müsaade edilen azami ağırlık" terimi, taşıtın kayıtlı olduğu devletin yetkili mercii tarafından ilan edilen, yüklü aracın yüküyle birlikte ulaşmasına izin verilen en üst ağırlık miktarı;

(g) "karayoluyla yapılan taşıma" terimi, kamuya açık karayollarında, yolcu veya yük taşımada kullanılan bir taşıtın yüklü veya yüksüz seyahati;

(h) "uluslararası karayolu taşımacılığı" ("karayolu ile yapılan uluslararası taşıma") terimi, en az bir sınır geçilerek yapılan karayolu taşımacılığı;

(i) "tarifeli seferler" terimi, yolcuların önceden belirlenmiş duraklarda indirilip bindirildiği, belirli aralıklarla, belirli güzergahta yolcu taşıma hizmeti, başka bir yasa ya da tüzük ile belirlenmemiş ise, Akit Tarafların yetkili mercileri tarafından onaylanan ve taşımacı tarafından seferlerin başlamasından önce yayımlanan seferlerin tabi olduğu kurallar, bu kurallar
tarafından istenen belgeler, taşıma koşullarını; özellikle seferlerin sıklığını, fiat listesini, zaman çizelgesini ve yolcu taşınmasında üstlenilen yükümlülükleri belirtir olmalıdır. Her kim tarafından düzenlenmiş olursa olsun normal yolcuların dışında belli türden yolcu taşıma hizmetleri bu tanımın birinci bendindeki şartlar altında yapılıyor olması halinde tarifeli sefer olarak kabul edilir. Bu tür seferler, özellikle işçileri işyerlerine, öğrencileri okullarına getirip götürme hizmetleri bundan böyle "özel tarifeli sefer" olarak anılacaktır.

(j) "sürücü" terimi, kısa bir süre için dahi olsa, ücretli olsun ya da
olmasın taşıtı süren ya da gerektiğinde taşıtı sürmek üzere taşıtın içinde
hazır bulunan kişi veya kişiler:

(k) "taşıt personeli" terimi, ücretli olsun ya da olmasın sürücü, yahut;

(i) sürücü yardımcısı (şöför muavini), bu maddenin (j) bendi anlamında
sürücü olması dahi, taşıma işlerinde işin doğal niteliği gereği etkin görev
alan, sürücüye kimi manevralarda yardımcı olmak üzere ona eşlik eden kişi;

(ii) kondüktör, yolcu taşıma işine tahsis edilmiş aracın sürücüsüne
eşlik eden ve özellikle bilet kesmekten veya bilet kontrolü yapmaktan veya
taşıtta bulunan yolcuların diğer seyahat belgelerini kontrol etmekten sorumlu
kişi;

(l) "hafta" terimi, Pazartesi günü saat 00:00 ile Pazar günü saat 24:00
arasındaki süre;

(m) "dinlenme" terimi, taşıt sürücüsünün serbetçe kullanabileceği
herhangi bir kesintisiz en az bir saatlik süre anlamında kullanılır.

Madde 2

Kapsam
1. Bu Anlaşma, her bir Akit Tarafın ülkesinde, o Akit Tarafa kayıtlı
veya diğer bir Akit Tarafa kayıtlı herhangi bir taşıt tarafından icra
edilen bütün uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerine uygulanır.

2. Bununla birlikte

(a) Eğer uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyeti süresince taşıt
personelinden bir veya birkaçı mesleklerini normal olarak icra ettikleri
ulusal toprakları terk etmiyorlar ise, Akit Taraf bu Anlaşma hükümlerini,
ulusal sınırlar içinde, bu kişi veya kişilere uygulayıp uygulamamakta
serbesttir.

(b) Ülkesinde seyredilen Akit Taraflar başka türlüsünde anlaşmazlar ise
bu Anlaşma;

1. Yük taşımada kullanılan ve müsaade edilen azami ağırlığı, römork veya
yarı römork dahil 3,5 tonu geçmeyen taşıtlar;

2. Yolcu taşımada kullanılan, inşa ve ekipman bakımından sürücü dahil en
fazla dokuz kişi taşımaya elverişli ve yolcu taşıma amacıyla imal edilmiş
taşıtlar;

3. Güzergahı 50 kilometreyi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu
taşımada kullanılan taşıtlar;

4. Müsaade edilen hızı saatte 30 kilometreyi aşmayan taşıtlar;

5. Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye ve kamu düzenini sağlamakla
yükümlü kuvvetlerin kullanımında ya da kontrolündeki taşıtlar;

6. Kanalizasyon, sel, su, gaz ve elektrik hizmetleri, otoyol bakımı
ve kontrolü, çöp toplama ve boşaltma, telefon ve telgraf hizmetleri, posta
gönderilerinin taşınması, radyo ya da televizyon yayınları ve radyo yahut
televizyon istasyonu ya da alıcılarının tespiti ile ilintili işlerde
kullanılan taşıtlar;

7. Acil hizmet ve kurtarma operasyonlarında kullanılan araçlar;

8. Tıp amaçlı özel taşıtlar;

9. Sirk ve luna park ekipmanı taşıyan taşıtlar;

10. Özel tamir taşıtları;

11. Teknik gelişmeler ve bakım-onarım amaçlı yol testine tabi tutulan ve
yeni veya yenilenmiş, ancak henüz hizmete girmemiş taşıtlar;

12. Ticari taşımacılık dışında kişisel yük taşımada kullanılan taşıtlar;

13. Çiftliklerden süt veya hayvan beslemede kullanılan süt ürünlerini
toplamada ve konteynerleri geri getirmede kullanılan taşıtlar
tarafından icra edilen uluslararası karayolu taşımacılığına uygulanmaz.

Madde 3

Anlaşmanın kimi hükümlerinin Anlaşmaya taraf olmayan Devletlerin
ülkesinde kayıtlı taşıtlar tarafından icra edilen karayolu taşımacılığına
uygulanması

1. Her bir Akit Taraf, bu Anlaşmaya taraf olmayan bir Devletin ülkesinde
kayıtlı olan taşıtlar tarafından Akit Tarafın ülkesinde icra edilen
uluslararası karayolu taşımacılığına bu Anlaşmanın 5., 6., 7., 8., 9. ve 10.
maddeleri hükümlerinden daha hafif olmayan tedbirler uygular.
2. Bu Anlaşmaya taraf olmayan bir devlete kayıtlı bir taşıt için Akit
Taraflar sadece bu Anlaşmanın ekindeki kontrol aygıtının özelliklerine uyacak
şekilde böyle bir taşıtın sürücüsünün elle doldurduğu günlük izlenim formunu
talep edebilme hususunda serbesttirler.

Madde 4

Genel İlkeler
Her Akit Taraf 5., 6., 7. ve 8. Madde hükümlerinden daha yüksek minimum ve
daha düşük maksimum hükümler uygulayabilir. Her halde bu Anlaşma hükümleri bu
Anlaşmaya Taraf ya da Taraf Olmayan Devlete kayıtlı taşıtlarda uluslararası
karayolu taşımacılığı işinde çalışan sürücülere uygulanmaya devam eder.

Madde 5

Mürettebat
1. Yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az
(a) Varsa römork veya yarı römorklar dahil müsaade edilen azami ağırlığı
7,5 tonu aşmayan taşıtlar için 18;
(b) diğer taşıtlar için:
21, veya
İlgili kişi Akit Taraflardan biri tarafından tanınan, karayoluyla yük
taşıması için kullanılacak taşıtların sürücüleri için açılan bir eğitim
kursunu bitirdiğini teyit eder bir profesyonel yeterlik sertifikasına sahipse
18`dir. Akit Taraflar, bu Anlaşmaya göre uluslararası yük taşıma işinde
çalışacak sürücülere ilişkin halen ulusal düzeyde uygulanan minimum eğitim
seviyeleri ve diğer koşulları birbirlerine bildirirler.

2. Yolcu taşımada çalışan her sürücü 21 yaşında olur.
Aracın normal olarak üslendiği yerden yarıçapı 50 kilometreden uzağa
yolcu taşımasında çalışan her sürücü ayrıca aşağıdaki koşullardan
birini karşılamalıdır;
(a) müsaade edilen azami ağırlığı en az 3,5 ton olan taşıtların sürücüsü
olarak en az bir yıl yük taşıma işinde çalışmış olmalı;
(b) aracın normal olarak üslendiği yerden yarıçapı 50 kilometreden fazla
uzaklığa yolcu seferi yapan araçlarda en az bir yıl veya yetkili merciin öyle
çalışmış olmakla gerekli deneyimi kazandığı takdirine bağlı olarak bu
Anlaşmanın konusunu teşkil etmeyen diğer türden yolcu seferlerinde en az bir
yıl çalışmış olmalı;
(c) karayoluyla yolcu taşıma amaçlı taşıtların sürücüleri için açılan
bir eğitim kursunu tamamlamış olduğunu teyit eden, Akit Taraflardan biri
tarafından tanınan profesyonel yeterlik sertifikasına sahip olmalıdır.

Madde 6

Taşıt kullanma süreleri
1. İki adet günlük dinlenme süresi veya günlük dinlenme süresi ile
haftalık dinlenme süresi arasında kalan araç kullanma süresi, bundan böyle
"günlük taşıt kullanma süresi" olarak anılacaktır, dokuz saati geçmez. Bu süre
herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.
Bir sürücü altı adet günlük taşıt kullanma süresini aşmadan 8. Madde
3. fıkrada belirtilen haftalık bir dinlenme süresi kullanır.
Toplam taşıt kullanma süresi altı gün boyunca altı günlük maksimum taşıt
kullanma süresini aşmamış ise haftalık dinlenme süresi altıncı günün sonuna
ertelenebilir.
Tarifeli seferler dışında uluslararası yolcu taşımada ikinci ve üçüncü
bentlerde geçen "altı" ve "altıncı" ibarelerinin yerine sırasıyla "oniki" ve
"onikinci" ibareleri kullanılır.
2. Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi doksan
saati geçemez.

Madde 7

Molalar
1. Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir
dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kırkbeş dakikalık bir mola
verir.

2. Bu mola, herbiri taşıt kullanma süresine dağıtılmış veya 1. fıkradaki
hükme uygun biçimde bu sürenin hemen bitiminde kullanılacak, en az onbeş
dakika olabilecek, molalar ile değiştirilebilir.
3. Bu molalar boyunca sürücü herhangi bir diğer işle meşgul olmaz. Bu
madde ile ilgili olarak; bekleme süresi, hareket halindeki bir taşıtta
taşıtı sürmeden geçen süre, feribotta yahut trende geçen süre "diğer
iş" olarak anlaşılmaz.
4. Bu maddedeki molalar günlük dinlenme süresi olarak kabul edilemez.

Madde 8

Dinlenme süreleri
1. Her yirmidört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az bir onbir
saatlik günlük dinlenme süresi kullanır. Bu süre herhangi bir hafta boyunca üç
defadan fazla olmayacak şekilde, eşit miktarda dinlenme süresinin takip eden
hafta bitmeden önce telafi edileceği garanti edilme koşuluna bağlı olarak
kesintisiz en az bir dokuz saate indirilebilir.
Birinci bentte belirtildiği şekliyle dinlenme süresi azaltılmamışsa bir
tanesi kesintisiz en az bir sekiz saatten aşağı olmayacak şekilde yirmidört
saatlik süre boyunca iki veya üç ayrı parça halinde kullanılabilir. Bu durumda
dinlenmenin en az süresi oniki saate çıkarılır.
2. Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından
sürülüyorsa her bir sürücü sekiz saatten az olmayan kesintisiz dinlenme
süresi kullanır.
3. Her hafta süresince 1. ve 2. fıkralarda sözü edilen dinlenme
sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş
saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak
üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az bir otuzaltı saate, başka bir
yerde kullanılacaksa kesintisiz en az bir yirmidört saate indirilebilir. Bu
indirimlerin her biri, hangi haftaya ait dinlenme süreleri iseler o haftayı
takip eden üçüncü hafta sona ermeden önce tek bir bütün halinde kullanılacak
şekilde, yapılan indirime eş süreyle telafi edilir.
4. Bir haftada başlayıp takip eden haftaya sarkan dinlenme süresi
haftalardan her ikisinden birine ilintilendirilebilir.
5. 6. madde 1. fıkrası 4`üncü bendinin uygulandığı yolcu taşıması
durumunda, haftalık dinlenme süresi ait olduğu haftayı takip eden haftanın
haftalık dinlenme süresine eklenerek kullanılması halinde, ait olduğu haftayı
takip eden haftaya kadar ertelenebilir.
6. İlgili kişinin talebi üzerine günlük ve/veya haftalık dinlenme
süresinde yapılan kesintileri telafi mahiyetinde kullanılan herhangi bir
dinlenme en az sekiz saatlik bir diğer dinlenmeyle birleştirilir ve
aracın park yerinde veya sürücünün üs tuttuğu yerde kullanması garanti
altına alınır.
7. Günlük dinlenme süresi taşıt hareket halinde değil ve bir ranza ile
donatılmışsa taşıtta kullanılabilir.
8. Yukarıdaki 1. fıkraya rağmen yük ya da yolcu taşıma işinde çalışan
sürücü feribot veya trenle nakledilen bir taşıta eşlik ediyorsa günlük
dinlenme süresi aşağıdaki koşulların sağlanmasına bağlı olarak en fazla
bir kez bölünebilir.
Günlük dinlenme süresinin karada geçirilen parçası, feribotta veya trende
geçirilen parçasından önce veya sonra kullanılabilir olmalıdır, günlük
dinlenme süresinin bu iki parçası arasında kalan süre mümkün olduğunca kısa
tutulmalı ve gümrük formaliteleri de yükleme ve indirme işlemlerine dahil
olmak üzere bu işlemlerin öncesi ya da sonrasında bir saati hiçbir şekilde
aşmamalıdır, bu dinlenme sürelerinin her ikisinde de sürücü bir ranza veya
kuşeti kullanabilmelidir.
Bu şekilde bölünen günlük dinlenme süresi iki saat uzatılır.

Madde 9

İstisnalar
Sürücü, yol güvenliğine tehdit teşkil etmemek kaydıyla, yolcuların,
taşıtın yahut taşıtın yükünün güvenliğini sağlama zorunluluğunun
gerektirdiğince, uygun bir durağa ulaşıncaya kadar bu Anlaşmanın hükümlerine
riayet etmeyebilir. Sürücü, sözü edilen hükümlere aykırı hareketinin niteliği
ve nedenini kontrol aygıtı kayıt kartında veya görev çizelgesinde belirtir.

Madde 10

Kontrol aygıtı
1. Akit Taraflar kendi ülkelerinde kayıtlı taşıtlara aşağıdaki hususlara
uyan bir kontrol aygıtının takılması ve kullanılmasını kurala bağlar:
(a) Kontrol aygıtı; yapısı, takılışı, kullanımı ve test edilmesi
bakımından bu Anlaşmanın ve bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan ekinin
gereklerini karşılar.
Yapısı, takılışı, kullanımı ve test edilmesi bakımından 20 Aralık 1985
tarih ve (EEC) No. 3821/85 sayılı Konsey Tüzüğüne uygun olan bir kontrol
aygıtının bu madde gereklerini karşıladığı kabul edilir.
(b) Taşıta kurulu kontrol aygıtının normal ve uygun kullanımı mümkün
değilse her bir taşıt personeli uygun grafik gösterim kullanarak mesleki
faaliyetine ve dinlenme sürelerine ilişkin ayrıntıları kayıt kartına elle
işler.

(c) Taşıt personeli, çalıştıkları taşıttan uzak kalmış olmaları yüzünden
kontrol aygıtını kullanamıyor ise uygun grafik gösterimi kullanarak taşıttan
uzakta oldukları süre içerisinde mesleki faaliyetlerine denk düşen çeşitli
zamanları kayıt kartına elle işler.
(d) Taşıt personeli, taşıtı sürdükleri haftaya ve bir önceki haftanın
son gününe ait kayıt kartlarını her an hazır bulundurmalı ve kontrol
edildiğinde ibraz etmelidirler.
(e) Taşıt personeli kontrol aygıtının çalıştırılmasını ve doğru
kullanılmasını sağlamalı doğru çalışmıyorsa en kısa zamanda tamir
ettirmelidir.
2. İşveren bu kayıt kartlarının kişisel kullanım için olduklarını,
seferin alacağı zamanı ve kartların tahrip olmaları halinde değiştirilmeleri
gereğini veya yetkili kontrol görevlisi tarafından alıkonulabileceğini göz
önünde tutarak sürücülere yeterli sayıda kayıt kartı dağıtır. İşverenler
sürücülere yalnızca taşıta takılı aygıtta kullanılabilecek kabul edilmiş tipte
kayıt kartları dağıtır.
3. İşletmeci, bu maddenin 1. fıkra (b), (c) ve (d) bentlerinde
belirtilenlere uygun şekilde doldurulmuş kayıt kartlarını, en son işlemin
yapıldığı günden en az 12 ay sonrasına kadar bir süre için düzenli bir şekilde
muhafaza altına alır ve kontrol yetkililerinin talebi üzerine ibraz eder.

Madde 11

İşletmenin yapacağı denetim
1. İşletme, karayolu taşımacılığı faaliyetini, taşıt personelinin bu
Anlaşma hükümlerini yerine getirmelerini sağlayacak şekilde örgütler.
2. İşletme, taşıt personel karnesi gibi tasarrufunda bulunan tüm belgelere
başvurarak taşıt kullanma sürelerini, diğer iş sürelerini ve dinlenme
sürelerini düzenli olarak denetler. İşletme, bu Anlaşma hükümlerinin, örneğin
çalışma saatleri ve güzergah değişikliği gibi, herhangi bir ihlalini tespit
ederse bu ihlale son verecek ve tekerrürünü önleyecek ivedi tedbiri alır.
3. Ücretli sürücülere yapılan ödemelerin, ikramiye veya ek ücretler
şeklinde olanlar da dahil katedilen mesafe ve/veya taşınan yük ile
ilişkilendirilmesi yasaktır. Bu ödemeler yol güvenliğine tehlike teşkil
etmeyen türden ödemeler ise bu yasak kapsamına alınmaz.

Madde 12

Anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak tedbirler
1. Her bir Akit Taraf bu Anlaşma hükümlerine uyulmasını temin edecek,
özellikle yeterli düzeyde karayolu kontrolleri ve işletme mekanlarında
yapılacak kontroller gibi, uygun tedbirleri alır. Akit Tarafların
yetkili mercileri bu amaçla alınan genel önlemler hakkında diğerlerini
haberdar eder.
2. Akit Taraflar bu Anlaşmanın uygulanmasında ve uygulamanın
kontrolünde birbirlerine yardım ederler.
3. Bu karşılıklı yardım çerçevesinde Akit Tarafların yetkili mercileri;
ülkelerinde ikamet etmeyenlerin ihlalleri ve bu ihlallere verilen ceza;
Akit Tarafın kendi mukimlerine Akit Taraf ülkesinde bu tür ihlallere
karşılık verdikleri cezalar hakkındaki eldeki bilgileri birbirlerine düzenli
olarak bildirirler.
Ciddi ihlaller söz konusu olduğunda gönderilen bu türden bilgi
verilen cezayı da içerir.
4. Diğer bir Akit Tarafın ülkesinde kayıtlı taşıtın sürücüsünün yol
boyu kontrolü sırasında ortaya çıkan bulgular, kontrol sırasında gerekli
verilerin mevcut olmayışı nedeniyle tespit edilemeyen ihlallerin yapılmış
olduğu kanısının oluşmasına neden oluyorsa, ilgili Akit Tarafların yetkili
mercileri durumun açıklığa kavuşturulması için birbirlerine yardım ederler. Bu
amaçla yetkili Akit Taraf işletmenin mekanında yaptığı denetimin sonuçlarından
diğer ilgili Tarafı haberdar eder.

Madde 13

Geçici hükümler
Yeni 10. kontrol aygıtı maddesinin hükümlerine uyulması bu Anlaşmaya
Taraf olan ülkeler için 24 Nisan 1995 tarihine kadar zorunlu değildir.
Bu tarihten öncesi için eski 12. Taşıt personel karnesi maddesi ve eski
değişik 12. kontrol aygıtı maddesi uygulanmaya devam edilir.

Madde 14

Son hükümler
1. Bu Anlaşma 31 Mart 1971 tarihine kadar imzaya, bu tarihten sonra
Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi Devletlerin ve Komisyon`da istişari mahiyette
yer alan Devletlerin, Komisyon yönergesinin 8. fıkrasına göre katılımına açık
tutulacaktır.
2. Bu Anlaşma Onaylanacaktır.
3. Onay yahut katılım belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine
saklanmak üzere tevdi edilir.
4. Bu Anlaşma sekizinci onaylama ya da katılım belgesinin tevdi edildiği
tarihten sonraki yüzsekseninci günde yürürlüğe girer.
5. Bu Anlaşma, bu maddenin 4. fıkrasında işaret edildiği üzere
sekizinci onaylama veya katılım belgesinin tevdi edilmesinden sonra bu
Anlaşmayı onaylayan veya bu Anlaşmaya katılan her bir Devlet
bakımından, o Devletin Anlaşmayı onaylama ya da Anlaşmaya katılım
belgelerinin tevdi edildiği tarihten yüzseksen gün sonra yürürlüğe
girer.

Madde 15

1. Herhangi bir Akit Taraf Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde
bir bildirim ile Anlaşmayı feshedebilir.
2. Fesih, fesih bildiriminin Genel Sekreter`in eline geçtiği tarihten 6
ay sonra hüküm kazanır.

Madde 16

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten sonraki herhangi bir kesintisiz 12
aylık süre için Akit Tarafların sayısı üç`ten az olursa yürürlükten kalkar.

Madde 17

1. Bu Anlaşmanın imzalanması veya onay belgesinin tevdi edilmesi yahut
daha sonraki bir tarihte Anlaşmayı onaylama ya da Anlaşmaya katılma
belgelerinin tevdi edilmesi sırasında herhangi bir Devlet Anlaşmanın
geçerliliğinin dış ilişkilerinden sorumlu olduğu tüm ülkelere ya da bunlardan
herhangi birine teşmil edileceğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nezdinde bir bildirim ile açıklar. Anlaşma, bildirimde adı belirtilen ülke ya
da ülkelerde, bildirimin Genel Sekreterin eline geçtiği tarihten yüzseksen gün
sonra veya Anlaşma bildirimin Genel Sekreterin eline geçmesinden yüzseksen gün
sonra henüz yürürlüğe girmemiş ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten
yüzseksen gün sonra uygulanır.
2. Bir önceki fıkra uyarınca bu Anlaşmanın, dış ilişkilerinden sorumlu
olduğu ülkede uygulanabileceğini ilan eden herhangi bir Devlet, Anlaşmanın
uygulandığı dış ilişkilerinden sorumlu olduğu o ülke için bu Anlaşmanın 15.
maddesine uyan fesih kararını ayrıca alabilir.

Madde 18

1. Bu Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasına ilişkin iki veya daha fazla
Akit Taraf arasındaki anlaşmazlıklar mümkün olduğunca kendi aralarında
görüşme yoluyla çözümlenir.
2. Görüşmelerle çözüme kavuşturulamayan herhangi bir anlaşmazlık Akit
Taraflardan birinin hakeme başvurulması talebi üzerine anlaşmazlığa düşen
tarafların üzerinde anlaştıkları bir veya daha fazla sayıda hakeme havale edilir. Anlaşmazlığa düşen taraflar hakeme başvurulmasının talep edildiği tarihten itibaren üç ay içinde hakem ya da hakemler üzerinde bir anlaşmaya varamaz ise bu taraflardan herhangi biri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri`nden anlaşmazlığı karara bağlayacak tek bir hakem tayin etmesini
isteyebilir.
3. Yukarıdaki fıkra uyarınca tayin edilen hakem veya hakemlerin kararı
anlaşmazlık halindeki Akit Tarafları bağlayıcıdır.

Madde 19

1. Bu Anlaşmanın imzalanması, onaylanması veya bu Anlaşmaya katılım
esnasında herhangi bir devlet kendisini, burada yer alan 18. madde 2.
ve 3. fıkraları ile bağlı telakki etmediğini açıklayabilir. Diğer Akit
Taraflar bu tür bir çekince koyan herhangi bir Akit Taraf ile
ilişkilerinde sözü geçen fıkralar ile bağlı olmazlar.
2. Bir Devlet, onaylama veya katılım belgelerinin tevdi edilmesi esnasında
bu maddenin 1. fıkrasında belirtilenler dışında bir çekince koyarsa, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri bu Anlaşmayı onaylama ya da bu Anlaşmaya katılma
belgelerini daha önce tevdi etmiş ve o zamandan beri Anlaşmayı feshetmemiş
Devletlere, konulan çekinceyi bildirir. Bu tür bir bildirimden sonraki 6 aylık
süre içinde sözü edilen Devletlerden hiç biri konulan çekinceye muhalefetini
beyan etmez ise konulan çekincenin kabul edildiği telakki olunur. Aksi
takdirde çekince kabul görmez ve eğer çekinceyi koyan devlet çekincesini geri
almaz ise bu Devletin onaylama ya da katılım belgelerinin tevdi edilmiş
olmasının hükmü olmaz. Bu maddenin uygulanması için, muhalefet eden
Devletlerin katılım veya onaylama belgeleri, bu fıkra uyarınca, kendilerinin
koyduğu çekinceler nedeniyle hükümsüz kalmış ise bu Devletlerin muhalefeti
dikkate alınmaz.
3. Bu Anlaşmanın İmza Protokolü`nde çekincesi kabul gören ya da bu
maddenin 1. fıkrasına uyan bir çekince koyan ya da bu maddenin 2. fıkrasına
uyan bir çekincesi kabul edilen Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nezdinde bir bildirim ile çekincesini herhangi bir zamanda geri çekebilir.

Madde 20

1. Herhangi bir Akit Taraf, bu Anlaşmanın üç yıl uygulanmasından sonra
Anlaşmanın gözden geçirilmesi amacıyla bir konferans düzenlenmesini Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri nezdinde bir bildirim ile talep edebilir. Genel
Sekreter bütün Akit Taraflara talebi bildirir ve Genel Sekreterin bildirim
tarihinden itibaren 4 aylık süre içinde 1/3`ünden az olmamak üzere Akit
Taraflar konferans talebini olumlu bulduklarını açıklarlar ise bir tadilat
konferansı düzenler.
2. Bir önceki fıkraya uyan bir konferans düzenlenirse, Genel Sekreter
Akit Tarafları konferansta ele alınmasını istedikleri önerilerini üç aylık bir
süre içinde sunmaya davet eder. Genel Sekreter konferansın izhari gündemini konuya ilişkin önerilere ait metinlerle birlikte
konferansın toplanacağı tarihten 3 aydan az olmayacak bir süre önce
Akit taraflara duyurur.
3. Genel Sekreter Anlaşmanın bu maddesi ile düzenlenen herhangi bir
konferansa bu Anlaşmanın 14. madde 1. fıkrasında belirtilen Devletlerin
hepsini davet eder.

Madde 21

1. Herhangi bir Akit Taraf bu Anlaşmada bir veya daha fazla değişiklik
önerebilir. Herhangi bir değişiklik önerisi onu bütün Akit Taraflara resmen
bildirecek ve bu Anlaşmanın 14. madde 1. fıkrasında belirtilen diğer bütün
Devletleri öneriden haberdar edecek olan Genel Sekreter`e resmen bildirilir.
2. Değişiklik önerisinin Genel Sekreter tarafından resmen bildirildiği
tarihten sonraki 6 aylık süre içinde herhangi bir Akit Taraf, Genel Sekreteri:
(a) değişiklik önerisine itirazı olduğundan veya;
(b) öneriyi kabul etme niyetine rağmen böyle bir kabulün gereklerinin
yerine getirilmesi için gereken koşulların ülkesinde henüz
tamamlanmış olamadığından haberdar eder.
3. Eğer bir Akit Taraf bu maddenin 2 (b) fıkrasında belirtilen nedenle
bir resmi bildirimi Genel Sekretere gönderir ise bu Devlet önerilen
değişikliği kabul ettiğini Genel Sekretere bildirmemiş olması durumunda, bu
maddenin 2 (b) fıkrasına göre bildirimde bulunması için konulan altı aylık
sürenin bitimini takiben dokuz aylık bir süre içinde değişiklik önerisine
itirazını Genel Sekreter`e bildirebilir.
4. Değişiklik önerisine bu maddenin 2. ve 3. fıkralarındaki koşullara
uyan bir itiraz olur ise önerinin kabul görmediği telakki edilir ve
işlevsiz kalır.
5. Değişiklik önerisine bu maddenin 2. ve 3. fıkralarına uyan bir
itiraz olmaz ise değişikliğin aşağıda belirtilen tarihten itibaren
kabul edildiği telakki edilir:
(a) Hiçbir Akit Taraf, Genel Sekretere bu maddenin 2 (b) fıkrasına uyan
bildirimde bulunmamış ise bu maddenin ikinci fıkrasına sözü edilen
altı aylık sürenin bitim tarihinde;
(b) Herhangi bir Akit Taraf, Genel Sekretere bu maddenin 2 (b) fıkrasına
uyan bir bildirimde bulunmuş ise aşağıdaki tarihlerden hangisi daha
önce ise o tarihte:
- bütün Akit Tarafların değişiklik önerisini kabul ettiklerini
bildirdikleri tarih, bütün kabullerin tamamlanmış olması şartına
bağlı olarak bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen altı aylık
sürenin bitiminden önce ise, sözü edilen altı aylık sürenin bitim
tarihinde;
- bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen dokuz aylık sürenin
bitiminde.
6. Kabulüne hükmedilen herhangi bir değişiklik, kabul edildiğine
hükmedildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
7. Genel Sekreter bu maddenin 2 (a) fıkrasına göre bir değişiklik
önerisine itiraz olup olmadığını ve bu maddenin 2 (b) fıkrasına göre bir
veya daha fazla Akit Taraftan bildirim alıp almadığını bütün Akit Taraflara en
kısa sürede bildirir. Genel Sekreter bir veya daha fazla Akit Taraftan bu
maddenin 2 (b) fıkrasına uyan bildirimler almış ise müteakiben bütün Akit
Tarafları, bu tür bir bildirimde bulunan Taraf veya Tarafların değişikliğe
itiraz edip etmediklerinden veya değişikliği kabul edip etmediklerinden
haberdar eder.
8. Bu maddenin 1., 2., 3., 4., 5., 6. fıkralarındaki tadilat prosedüründen
bağımsız olarak bütün Akit Tarafların yetkili mercileri anlaşarak bu
Anlaşmanın ekleri üzerinde değişiklik yapabilirler. Eğer bir Akit Tarafın
yetkili mercii kendi iç mevzuatına göre, varacağı anlaşmanın, yasama organının
konuyla ilgili vereceği özel yetki ya da yasama organının onaylaması ile
geçerlilik kazanacağını belirtir ise bu Akit Tarafın yetkili mercii konuya
ilişkin gerekli özel yetki kararının ya da onaylamanın temin edildiğini
bildirene kadar söz konusu ekin düzeltilmesine muvafakatini verdiği yorumu
yapılmaz. Yetkili yönetimlerin aralarında vardıkları anlaşma, değiştirilen
ekin yürürlüğe giriş tarihini tayin eder ve değişiklik getiren ekin, geçici
bir süre, eski ek ile kısmen veya tamamen birlikte yürürlükte kalmasına imkan
tanıyabilir.

Madde 22

1. Bu Anlaşmanın ekine yapılan 1. ve 2. ekler bu maddede belirlenen
prosedüre göre tadil edilebilirler.
2. Herhangi bir Akit Tarafın talebi üzerine bu Anlaşmanın ekine ek 1.
ve 2. ekler için önerilen değişiklikler Avrupa Ekonomik Komisyonu Karayolu
Ulaştırma Ana Çalışma Grubu tarafından incelenir.
3. Değişiklik, hazır bulunan ve oylamaya katılan üyelerin çoğunluğu
tarafından kabul edilirse ve bu çoğunluk Akit Tarafların hazır bulunduğu ve
oylamaya katıldığı bir çoğunluksa, değişiklik Genel Sekreter tarafından Akit
Tarafların yetkili mercilerine kabul edilmek üzere bildirilir.
4. Değişiklik, bildirimlerinin yapıldığı tarihten sonraki altı ay içinde
Akit Tarafların üçte birinden daha az sayıda Akit Tarafın Genel Sekretere
itirazlarını bildirmeleri halinde kabul edilmiş olur.
5. Kabul edilen herhangi bir değişiklik Genel Sekreter tarafından bütün
Akit Taraflara bildirilir ve bildiriminin yapıldığı tarihten üç ay sonra
yürürlüğe girer.
Sayfa: 157

Madde 23

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Anlaşmanın 20. ve 21. maddelerinde
sözü edilen bildirimlere ek olarak, 14. madde 1. fıkrasında belirtilen
Devletlere de aşağıdaki konularda bildirimde bulunur
(a) bu Anlaşmanın 14. maddesine uyan onaylamalar veya katılmalar;
(b) bu Anlaşmanın 14. maddesi uyarınca mevcut Anlaşmanın yürürlüğe giriş
tarihi;
(c) bu Anlaşmanın 15. maddesine uyan fesih kararları;
(d) bu Anlaşmanın 16. maddesi uyarınca Anlaşmanın sona erişi;
(e) bu Anlaşmanın 17. maddesine göre alınan bildirimler;
(f) bu Anlaşmanın 19. maddesine göre alınan deklarasyon ve bildirimler;
(g) bu Anlaşmanın 21. maddesine göre yapılan herhangi bir değişikliğin
yürürlüğe girişi.

Madde 24

Bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen İmza Protokolü
Anlaşmanın kendisi ile aynı güce, geçerliğe ve süreye sahiptir.

Madde 25

31 Mart 1971 tarihinden sonra, bu Anlaşmanın özgün metni, işbu
Anlaşmanın onaylanmış suretlerini, bu Anlaşmanın 14. maddesi 1.
fıkrasında belirtilen Devletlere iletecek olan Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri`ne saklanmak üzere tevdi edilir.
Maruz hususları teyiden, uygun olarak yetkili kılınan, aşağıda imzası
bulunanlar işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Bindokuzyüzyetmiş yılı Temmuz ayının işbu birinci günü tek nüsha halinde,
her iki metin de eşdeğerde özgün olmak üzere, İngilizce ve Fransızca
dillerinde Cenevre`de düzenlenmiştir.

Ek - Kontrol aygıtı
GENEL HÜKÜMLER
I. TİP ONAYI

Madde 1

Herhangi bir tip kontrol aygıtının veya form kayıt kartının ekli gereken
özellikleri ile birlikte onaylanmak üzere başvurusu üretici veya onun
temsilcisi tarafından Akit Taraflardan birine yapılır. Birden fazla Akit
Tarafa aynı tip kontrol aygıtı veya aynı form kayıt kartının başvurusu
yapılamaz.

Madde 2

Onayı verecek olan Akit Taraf üretilen modellerin onaylanan prototipe
uygun olup olmadığını denetleyebilecek konumdaysa eke ek 1`de belirtilen
gerekleri karşılayan herhangi bir tip kontrol aygıtına veya herhangi bir
form kayıt kartına onay verir.
Onaylı bir modelde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da ek, ilk
onayı veren Akit Taraftan ek tip onayı almalıdır.

Madde 3

Akit Taraflar her bir tip kontrol aygıtı veya her bir form kayıt kartı
için verdikleri madde 2`ye uyan onay için başvurucuya eke ek 2`de
gösterilen modele uyan bir onay işaretini verir.

Madde 4

Tip onayı için başvuru yapılan Akit Tarafların yetkili mercileri
onayladıkları veya onay vermedikleri her bir tip kontrol aygıtı veya form
kayıt kartı için ya onay verilenlerin özelliklerininin bir kopyasını
ekleyerek verdikleri onay sertifikasının bir nüshasını diğer Akit Tarafların
yetkili mercilerine bir ay içinde gönderirler veya reddetme durumunda bu
yetkili mercilere, bu kararlarının gerekçeleriyle birlikte, onay verilmediğini
bildirirler.

Madde 5

1. 2. maddeye göre tip onayı veren bir Akit taraf tip onay işareti
taşıyan belli bir tip kontrol aygıtı veya kayıt kartının onay verilen
prototipe uygun olmadığını tespit ederse üretilen modellerin onay verilen
prototipe uygun olmasını temin edecek tedbirleri alır. Alınan tedbirler
gerektiğinde tip onayının geri alınmasına kadar uzanabilir.
2. Tip onayı veren Akit Taraf onay verdiği kontrol aygıtı veya kayıt
kartı bu eke ve bu ekin eklerine uygun değilse veya kullanımda herhangi
bir genel eksiklik yüzünden kullanım amacına yarayışlı değilse verdiği
onayı geri alır.
3. Tip onayı veren Akit Taraf 1. ve 2. fıkralarda sözü edilen durumlardan
biri hakkında diğer bir Akit Taraf tarafından haberdar edilirse kendisine
durumu bildiren Akit Taraf ile müşavere ettikten sonra 5. fıkraya tabi olan bu
durumla ilgili olarak sözü edilen paragraflardaki adımları atar.
4. Bir Akit Taraf 2. fıkrada sözü edilen durumlardan birinin varlığından
emin ise kontrol aygıtının veya kayıt kartının pazarda satılmasını ve
kullanılmasını ikinci bir duyuruma kadar yasaklayabilir. Aynı önlem, üretici,
aygıtı yapılan uyarıya rağmen onaylı modelle ya da bu ekin gerekleriyle uyumlu
hale getirmez ise kontrol aygıtı veya kayıt kartının 1. fıkrada sözü edilen
başlangıçtaki tasdikli halinden farklılık göstermesi durumunda da uygulanır.
Her halde Akit Tarafların yetkili mercileri tip onayının geri alınmasından
veya 1., 2. ve 3. fıkralara uygun olarak alınan diğer tedbirlerden
birbirlerini bir ay içinde haberdar eder ve bu türden bir işlemin
gerekçelerini bildirirler.
5. Tip onayı veren Akit Taraf kendisine bildirilen 1. ve 2. fıkralarda
belirtilen herhangi bir durumu kabullenmez ise ilgili Akit Taraflar
anlaşmazlığı halletmeye gayret ederler.

Madde 6

1. Form kayıt kartına tip onayı için başvuruda bulunan müracaatçı söz
konusu kartın hangi tip veya tiplerde kontrol aygıtında kullanılmaya elverişli
olduğunu başvurusunda belirtir ve kartın test edilmesi için belirttiği türden
tip ya da tiplere uygun ekipmanı temin eder.
2. Her bir Akit tarafın yetkili mercileri form kayıt kartı için verdikleri
onay sertifikasında o form kartın kullanılabileceği tip veya tiplerdeki
kontrol aygıtını belirtirler.

Madde 7

Hiç bir Akit Taraf kontrol aygıtı 3. maddede belirtilen onay işaretini
ve 9. maddede belirtilen kurulum plaketini taşıyorsa bu tür bir aygıtın takılı
olmasına bağlanan nedenlerle bu tür bir aygıt takılı hiç bir taşıtın kaydını
yapmayı reddedemez veya bu tür bir aygıtın kullanıldığı hiç bir taşıtı
hizmetten men edemez.

Madde 8

Bu ek uyarınca verilen kontrol aygıtı tipi veya form kayıt kartı onayının
reddi veya geri alınması kararlarında temel alınan nedenler ayrıntılı olarak
belirtilir. Karar ilgili tarafa bildirilir ve ilgili taraf Akit taraf
yasalarına göre kullanabileceği telafi edici yollar ve bu telafi edici
işlemlerin ne zamana kadar gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda
bilgilendirilir.
Sayfa: 160

II. KURULUM VE MUAYENE
Madde 9

1. Kontrol aygıtının kurulumu ya da tamiri Akit Tarafların yetkili
mercileri tarafından bu iş için onaylanmış montörler veya atelyeler tarafından
yetkili merciin isteğine bağlı olarak, ilgili üreticilerin görüşlerinin
alınması ertesinde yapılabilir.
2. Onaylı montör ya da atelye yaptığı mühürlerin üzerine bir özel damga
vurur. Akit Tarafın yetkili mercii kullanılan bu damgaların bir kaydını
tutar.
3. Akit Tarafların yetkili mercileri onaylı montör veya atelyelerin bir
listesi ile kullanılan damgaların kopyalarını birbirlerine yollarlar.
4. Bu ekin gereklerine uygun kontrol aygıtı kurulumunun teyit
edilebilmesi için eke ek 1`deki kurulum plakası monte edilir.

III. EKİPMANIN KULLANIMI
Madde 10

İşveren ve sürücüler aygıtın doğru çalışmasını temin etmekten
sorumludurlar.

Madde 11

1. Sürücüler kirli ya da hasarlı kayıt kartı kullanmazlar. Bu bakımdan
kartlar uygun bir şekilde korunur.
Üzerinde kayıt bulunan bir kayıt kartının hasar görmesi halinde sürücü
hasarlı kart yerine kullanılan yedek karta hasarlı kartı iliştirir.
2. Sürücüler, taşıtı devraldıkları andan itibaren, taşıtı kullandıkları
her gün kayıt kartı kullanır. Kayıt kartı, çıkartılmasına izin verilmedikçe
günlük çalışma süresi sona ermeden çıkartılmaz. Hiç bir kayıt kartı hangi
zaman süresi için düzenlenmişse ondan daha uzun süre kullanılmaz.
Sürücü taşıttan uzak kalmasının sonucu olarak kurulu aygıtı kullanamamışsa
süreler, kayıt kartını kirletmeden, okunaklı olacak şekilde ya elle ya da
otomatik kayıtla veya başka yollarla işlenir.
Sürücüler, gerektiğinde, taşıtta birden fazla sürücünün görevli olması
durumunda eke ekin II. bölüm (1), (2), (3) maddelerinde sözü edilen
bilgilerin, taşıtı asıl kullanan sürücünün kartına kaydedilebilmesi için
kayıt kartlarını değiştirebilirler.
3. Kontrol aygıtları, yetkili muayene memurunun, kontrolün yapıldığı
andan önceki dokuz saatlik kayıtları okuyabilmek için gerektiğinde aygıtı
açması halinde, kartların biçimleri bozulmayacak, kartlar hasar görmeyecek ve
kirlenmeyecek şekilde tasarımlanır.
Buna ek olarak kontrol aygıtları kayıt yapılıp yapılmadığını açılmadan,
gösterecek şekilde tasarımlanır.
4. Yetkili muayene memuru istediğinde, sürücü içinde bulunulan haftanın
kayıt kartlarını ve her halde, taşıt kullandığı bir önceki haftanın son
günün kayıt kartını ibraz edebilmelidir.

Eke Ek 1
İMALAT, TEST, KURULUM VE MUAYENE İÇİN GEREKENLER
I. TANIMLAR

Bu eke ekte,
(a) "kontrol aygıtı", karayolu taşıtlarının hareketlerinin ve bu
taşıtların sürücülerinin kimi çalışma sürelerinin ayrıntılarının
otomatik ya da yarı otomatik olarak gösterilmesi ve kaydedilmesi için
karayolu taşıtlarına takılacak ekipman anlamındadır;
(b) "kayıt kartı", kontrol aygıtına yerleştirilip, kontrol aygıtının
parçası olan yazıcı tarafından üzerine kayda alınması gereken
bilgilerin sürekli kaydının yapıldığı, üzerine veri kaydedilebilecek
ve kaydedilen verileri üzerinde tutabilecek şekilde tasarımlanmış bir
kart anlamındadır;
(c) "Kontrol aygıtı sabitesi", katedilen 1 kilometrelik mesafeyi
kaydetmek ve göstermek için gerekli giriş sinyalinin değerini veren
sayısal karakteristiktir. Bu sabite kilometre başına dönüş (k =
..... rev/km) ya da kilometre başına impuls (k = ..... imp/km)
şeklinde ifade edilmelidir;
(d) "Taşıt karakteristik katsayısı", bir taşıtın normal test koşullarında
bir kilometrelik bir mesafeyi kat ederken taşıtın kontrol aygıtı ile
bağlantısını kuran (vites kutusu, şaft veya aks) parçası tarafından
gönderilen çıkış sinyalinin değerini veren sayısal karakteristiktir
(Bak. bu eke ekin VI. bölüm 4. maddesi). Bu katsayı kilometre başına
dönüş (w = ..... rev/km) veya kilometre başına impuls (w = .....
imp/km) olarak gösterilir;
(e) "gerçek teker çevresi", taşıtı hareket ettiren çeşitli tekerlerin
(çekici teker) bir tam dönüşü süresince katedilen mesafelerin
ortalamasıdır. Bu mesafelerin ölçülmesi normal test koşulları altında
yapılmalıdır (Bak. bu eke ekin VI. bölüm 4. madde) ve 1 = ..... mm
biçiminde gösterilir.

II. GENEL ÖZELLİKLER VE KONTROL AYGITININ FONKSİYONLARI
Kontrol aygıtı aşağıdakileri kaydedebilmelidir:
1. taşıtın katettiği mesafe;
2. taşıtın hızı;
Sayfa: 162

3. sürüş süresi;
4. diğer iş veya görev başı süreleri;
5. mola ve günlük dinlenme süreleri;
6. kayıt kartının bulunduğu kasanın açılışı;
7. mesafe ve hız sensörlerinden gelen elektriksel sinyallerle çalışan
elektronik kontrol aygıtları için, kayıt ekipmanının (ışık hariç) güç
kaynağındaki ve mesafe ve hız sensörlerinin güç kaynağındaki herhangi bir
100 milisaniyeyi aşan bir kesinti ile mesafe ve hız sensörlerine giden
kabloda herhangi bir kesinti.
İki sürücü tarafından kullanılan taşıtlardaki kontrol aygıtları,
ayrıntıları 3, 4 ve 5`te sıralanan süreleri ayrı kartlara eşanlı fakat
ayrı ayrı kaydedebilmelidir.

III. KONTROL AYGITININ İMALAT KOŞULLARI
A. GENEL HUSUSLAR
1. Kontrol aygıtları şunları içermelidir:
(a) Göstergeler
- katedilen mesafe (mesafe sayacı)
- hız (kilometre saati)
- zaman (saat)
(b) Yazıcılar
- katedilen mesafe yazıcısı
- hız yazıcısı
bölüm III. C. 4`te belirtilen gerekleri karşılayan bir veya daha
fazla zaman yazıcısı.
(c) Aşağıdakileri tek tek yazabilecek bir araç
- kartın bulunduğu kasanın her açılışını
- II. bölüm 7`de tarif edilen elektronik kontrol aygıtları için kontrol
aygıtı (ışık hariç) güç kaynağında meydana gelen 100 milisaniyeden daha
uzun bir kesinti. Bunun yazılması güç kaynağının tekrar devreye
girmesinden geç kalmamalıdır.
- II. bölüm 7`de tarif edilen elektronik kontrol aygıtları için mesafe ve
hız sensörlerinin güç kaynağında meydana gelen 100 milisaniyeden daha
fazla süren kesinti ile mesafe ve hız sensörlerine giden sinyal
kablosunda herhangi bir kesinti.
2. Yukarıda sıralananlara ilaveten konulacak ekipmanlar, zorunlu olanların
düzgün çalışmalarını veya okunmalarını zorlaştırmamalıdır.
Bu türden ek parçaları olan kontrol aygıtının onay başvurusu tamamı için
yapılmalıdır.
3. Malzemeler
(a) Kontrol aygıtını oluşturan bütün parçalar yeterli sağlamlık ve mekanik
dayanıklılık ile değişmez elektriksel ve manyetik özelliklere sahip
olmalıdır.
(b) Kontrol aygıtını oluşturan parçalardan herhangi birinde yapılacak
değişiklik veya imalatında kullanılan malzemelerin cinsindeki değişiklikler
için, üretime geçilmeden önce, kontrol aygıtının tip onayını veren merciye
onayı alınmak üzere başvurulmalıdır.
4. Katedilen mesafenin ölçümü
Katedilen mesafe aşağıda belirtilen biçimlerden biri ile ölçülebilir ve
kaydedilebilir;
- ileri ve geri hareketlerin birlikte ölçülmesi biçiminde veya
- sadece ileri hareketin ölçülmesi biçiminde.
Geri hareketin kaydı diğer kayıtların doğruluk ve netliğini hiç bir
şekilde etkilememelidir.
5. Hızın ölçümü
(a) Ölçülecek hız aralığı tip onayı sertifikasında belirtildiği gibi olur.
(b) Ölçüm aygıtının doğal frekansı ve frekans bozunması, hızı gösteren ve
kaydeden enstrümanların, ölçüm sınırları içinde, 2 m/s2`ye kadar hız
artışlarını, kabul edilebilir tolerans sınırları içinde izleyebilecek
nitelikte olmalıdır.
6. Zamanın ölçümü (saat)
(a) Saati sıfırlamak için kullanılan mekanizmanın kontrolü, kayıt kartının
aygıtta yer aldığı kasanın içine yerleştirilmelidir. Kasanın her
açılışı otomatik olarak kayıt kartına kaydedilmelidir.
(b) Kayıt kartının ileri hareket mekanizması saat tarafından kontrol
ediliyorsa, saat tam kurulduğunda saatin çalışacağı süre, aygıtın
maksimum kart yüküne tekabül eden kayıt süresinden en az %10 fazla
olmalıdır.
7. Işıklandırma ve koruma
(a) Kontrol aygıtının göstergeleri göz kamaştırmayacak şekilde yeterince
ışıklandırılmalıdır.
(b) Normal kullanım koşullarında aygıtın tüm iç parçaları nem ve toza
karşı korunmalıdır. Buna ek olarak kilitlenebir bir kasa marifetiyle
kurcalanmasına karşı da korumalı olmalıdır.

B. GÖSTERGELER
1. Katedilen mesafe göstergesi (mesafe sayacı)
(a) Aygıtta katedilen mesafeyi gösteren en küçük derecelendirmenin değeri
0,1 kilometre olmalıdır. Hektometreleri gösteren rakamlar tam
kilometreleri gösterenlerden açıkça ayırdedilebilir olmalıdır.
(b) Mesafe sayacının üzerindeki rakamlar kolayca okunabilmeli ve boyları
görünür büyüklükte, en az 4 mm olmalıdır.
(c) Mesafe sayacı en az 99.999.9 kilometreyi gösterebilmelidir.
2. Hız göstergeleri (hız sayacı)
(a) Ölçüm kapsamında hız ıskalası üniform olarak saatte 1, 2, 5 veya 10
kilometrelerle bölüntülenmelidir. Hız bölüntüleme değeri (birbirini
takip eden işaretlerin arasındaki boşluk) ıskalada gösterilen maksimum
hızın %10`undan fazla olamaz.
(b) Bu ölçümlerin dışındaki ölçümlerin rakamlarla gösterilmesine gerek
yoktur.
(c) Iskalada saatte 10 km`lik bir sürat farkını gösteren boşluğun
uzunluğunun 10 mm`den az olmaması gerekmektedir.
(d) İbreli göstergede, kontrol aygıtı yüzeyi ile ibre arasındaki boşluk
3 mm`yi geçmemelidir.
3. Zaman göstergesi (saat)
Zaman göstergesi kontrol aygıtının dışından açık, sade ve belirsiz
olmayacak biçimde okunabilir olmalıdır.

C. YAZICILAR
1. Genel hususlar
(a) Bütün ekipmana, kayıt kartının şekli nasıl olursa olsun (şerit ya da
disk) kayıt kartının doğru sürülmesini sağlayacak bir işaret
konmalıdır. Bu işaret, zaman göstergesindeki vaktin kart üzerinde
işaretlenen vakitle birbirini tutmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.
(b) Kayıt kartını hareket ettiren mekanizma kartın oynak hareket
etmeyeceği ve kolayca sürülüp çıkartılabileceği şekilde olmalıdır.
(c) Disk şeklindeki kayıt kartlarının ileri hareketi saat mekanizması
tarafından kontrol edilmelidir. Bu durumda kartın dönme hareketi
sürekli ve üniform olmalı ve hız kaydına ayrılan alanı gösteren
halkanın iç sınırında hızı saatte minimum 7 mm olarak ölçülmelidir.
Kartların ileri hareketini düzenleyen mekanizmanın saat tarafından
kontrol edildiği şerit tip ekipmanda ileri doğrusal hareket saatte en
az 10 mm olmalıdır.
(d) Katedilen mesafenin, taşıtın hızının ve kart ya da kartların bulunduğu
kasanın her açılışının kaydı otomatik olmalıdır.
2. Katedilen mesafenin kaydı
(a) Katedilen her kilometre kaydedilirken uygun koordinatında en az bir
milimetrelik yürümelerle gösterilmelidir.
(b) Ölçüm kapsamının üst sınırına ulaşan hızlarda bile mesafelerin kaydı
açıkça okunabilir olmalıdır.
3. Hızın kaydı
(a) Kayıt kartının biçimi nasıl olursa olsun, hız kaydeden yazıcı normal
olarak kayıt kartının hareket yönüne dik açıda ve düz bir hatta
hareket etmelidir.
Buna rağmen, aşağıdaki koşullar sağlandığında yazıcının hareketi eğrisel
olabilir:
- yazıcının çizgisi hız kaydı için ayrılmış alanın, disk biçimli
kartlarda, ortalama çemberine, şerit biçimindeki kartlarda, eksenine dik
olmalıdır,
- yazıcı çizgisinin eğrisinin çapı ile hız kaydı için ayrılan alanın
genişliği arasındaki oran, kartın biçimi nasıl olursa olsun, 2, 4`e 1 oranını
geçmemelidir.
- zaman ıskalasının çizgileri yazıcının çizdiği çizginin çapı ile aynı
eğriyi yapacak şekilde kayıt alanını kaplamalıdır. Zaman ıskalasındaki
çizgilerin arasındaki boşluklar bir saati aşmayan süreleri temsil etmelidir.
(b) Hızda saatte 10 kilometrelik her artış, kayıtta uygun koordinatında en
az 1,5 milimetrelik yürütmelerle temsil edilmelidir.

4. Zaman kaydı
(a) Kontrol aygıtı taşıt kullanma süresini her zaman otomatik olarak ve
çalışma boyunca gerektiğinde bir anahtarla aşağıda gösterilen diğer süreler
ayrı ayrı kaydedilebilecek şekilde yapılmalıdır.
(i) () işaretine taşıt kullanma süresi,
(ii) () işaretine diğer tüm çalışma süreleri,
(iii) () işaretine görevdeki diğer süreler, yani bekleme süresi; yani
sürücülerin taşıt kullanmaya başlayacakları ya da taşıt kullanmayı
sürdürecekleri zamanı veya başka bir işlerini yapmak üzere görev başında
bekleyerek geçirdikleri süre,
taşıt hareket halinde iken sürücünün yanında geçirilen süre,
taşıt hareket halinde iken yatakta geçirilen süre.
(iv) () işaretine mola ve günlük dinlenme süreleri.
Her bir Akit Taraf (ii) ve (iii) fıkralarında sözü edilen bütün sürelerin
kendi ülkesinde kayıtlı taşıtlarda kullanılan kartlardaki () işaretine
kaydedilmesine izin verebilir.
(b) Çizgilerin biçiminden, göreli konumlarından ve gerekiyorsa yukarıdaki
4. (a) paragrafındaki işaretlerden değişik süreleri net olarak ayırdetmek
mümkün olabilmelidir.
Çeşitli süreler birbirlerinden, ilgili çizgi kalınlıklarındaki
farklılıklar veya kaydın okunabilirlik ve yorumlanma kolaylığı bakımından en
azından eş etkide, herhangi bir başka yolla ayırdedilebilir olmalıdır.
(c) Birden fazla sürücüden müteşekkil mürettebatı olan bir taşıtta 4(a)`da
verilen kayıtlar her bir kart bir sürücüye tahsis edilmiş olarak iki ayrı
kayıt kartı üzerine işlenmelidir. Bu durumda bu ayrı kartların ileri
hareketleri ya tek bir mekanizma ile ya da eşanlı kılınmış ayrı mekanizmalar
marifeti ile sağlanmalıdır.

D. AYGITIN KAPATILMASI
1. Kayıt kartının veya kartlarının ve saati kurma mekanizmasının
yerleştirildiği kasanın kilidi olmalıdır.
2. Kayıt kartının veya kartlarının ve saati kurma mekanizmasının
yerleştirildiği kasanın her açılışı kayıt kartına veya kartlarına otomatik
olarak kaydedilmelidir.

E. İŞARETLER
1. Aşağıdaki işaretler kontrol aygıtının yüzünde görülmelidir.
- Mesafe sayacı rakamlarının yanına "km" kısaltması ile belirtilen mesafe
ölçme birimi,
- hız ıskalasının yanına km/s işareti
- "Vmin ..... km/s, Vmax ..... km/s şeklinde hız göstergesinin kapsamı.
Bu işaret ekipmanın tanımlayıcı plaketinde varsa gerekmez.
Buna rağmen bu koşullar 10 ağustos 1970 tarihinden önce onay almış
aygıtlar için geçerli değildir.
2. Tanımlayıcı plaket, aygıt ile birlikte aşağıdaki ibareler ihtiva edecek
şekilde imal edilmeli ve bu ibareler aygıt taşıta kurulduğunda görünür
olmalıdır.
- ekipmanı imal eden imalatçının adı ve adresi,
- imalatçının numarası ve yapım yılı,
- kontrol aygıtı tipinin onay işareti,
- aygıtın "k= ..... rev/km" ya da "km= ..... imp/km" şeklinde sabitesi,
- 1`de belirtildiği şekilde isteğe bağlı olarak hız ölçüm kapsamı,
- aygıtın eğim açısına olan duyarlığının ekipmanın sağladığı okumaları
müsaade edilen toleransların ötesinde etkileyebilme olasılığı nedeniyle
müsaade edilen açı şu şekildedir:

**************
* FORMÜL VAR *
**************
(), aygıtın üstü yukarı gelecek şekilde ön yüzün yatayla olan kalibrasyon
açısı olmak üzere, () ve () açıları, () kalibrasyon açısından sırasıyla
yukarıya ve aşağıya sapmayı ifade eder.

F. MAKSİMUM TOLERANSLAR (GÖSTERGELER VE YAZICILAR)
1. Kurulumdan önce test tezgahında:
(a) Katedilen mesafe:
Katedilen mesafe en az 1 km alındığında, gerçek mesafeden ()1 fazla ya
da az;
(b) Hız:
Gerçek hızdan 3 km/s fazla ya da az;
(c) Zaman:
Kurulduktan sonra saatin çalışma süresi 7 günden az olmamak üzere günde
+- 2 dakikadan, 7 günde toplam maksimum +- 10 dakika.
2. Kurulumda
(a) Katedilen mesafe:
Katedilen mesafe en az 1 km alındığında, gerçek mesafeden ()2 fazla ya
da az;
(b) Hız:
Gerçek hızdan 4 km/s fazla ya da az;
(c) Zaman:
Günde +- 2 dakika, veya
yedi günde +- 10 dakika
3. Kullanımda:
(a) Katedilen mesafe:
Katedilen mesafe en az 1 km alındığında, gerçek mesafeden ()4 fazla ya
da az;
(b) Hız:
Gerçek hızdan 6 km/s fazla ya da az;
(c) Zaman:
Günde +- 2 dakika, veya
yedi günde +- 10 dakika
4. 1., 2. ve 3. fıkralardaki maksimum toleranslar, ölçümlerin aygıta
yakın bir yerden yapıldığı halde, 0ø ve 40ø C sıcaklık arasında
geçerlidir.
5. 2. ve 3. fıkralarda verilen maksimum tolerans ölçümleri VI. Bölümde
açıklanan koşullar altında yapılır.

IV. KAYIT KARTLARI
A. GENEL HUSUSLAR
1. Kayıt kartları aygıtın normal çalışmasını bozmayacak ve üzerindeki
kayıtlar silinemeyecek ve kolaylıkla okunup ayırdedilebilecek şekilde
olmalıdır.
Kayıt kartları normal ısı ve nem koşulları altında boyutlarını ve
üzerindeki kayıtları koruyabilmelidir.
Bunlara ek olarak, her bir taşıt personeli, kartları bozmadan ve
üzerlerindeki kayıtların okunabilirliğini azaltmadan, aşağıdaki bilgileri
işleyebilmelidir;
(a) kartı kullanmaya başladığında, soyadını ve adını;
(b) kartın kullanılmaya başlandığı yer ve tarih ile kullanımının sona
erdiği yer ve tarih;
(c) hem karta kaydedilen ilk seferinin başlangıcında görevlendirildiği
taşıtın plaka numarası, hem de, kartın kullanıldığı süre içerisinde, taşıt
değiştirdiyse, o taşıtın plaka numarası;
(d) mesafe sayacı okumaları;
karta işlenen ilk seferin başladığı anda,
karta kaydedilen son seferin bittiği anda,
bir çalışma günü içerisinde taşıt değiştiriliyorsa, çalıştığı taşıttaki
gösterge rakamları ve çalışacağı taşıttaki gösterge rakamları;
(e) taşıt değiştirme zamanı.
Kayıtlar normal muhafaza şartları altında en az bir yıl süreyle okunaklı
kalacak şekilde muhafaza edilir.
2. Kartların minimum kayıt kapasitesi biçimleri ne olursa olsun 24 saat
olmalıdır.
Birden fazla disk, sürücülerin müdahalesi olmadan sürekli kayıt
kapasitesinin artırılması için birbirleriyle bağlantılandırılırsa, bu diskler
arasındaki bağlantı, diskten diske geçiş yapılırken kayıtlarda bir boşluk veya
üst üste binme olmayacak şekilde olmalıdır.

B. KAYIT ALANLARI VE DERECELENDİRİLMELERİ
1. Kayıt kartları aşağıdaki kayıt alanlarını içermelidir;
hız ilintili veriler için özel bir alan,
katedilen mesafe ile ilintili veriler için özel bir alan,
taşıt kullanma süresi, diğer iş süreleri ve hazırlık, molalar ve dinlenme
süreleri ile ilgili bir veya daha fazla alan.
2. Hız kaydına ayrılan alan saatte 20 km veya daha aşağı hız ilişkisini
gösterecek şekilde derecelendirilmelidir. Cetvel üzerindeki her işaret
işaretin karşısında rakamla ifade edilmelidir. "km/s" sembolü bu alanın
içerisinde en az bir kez yer almalıdır. Cetvel üzerindeki son işaret
ölçümün üst sınırına tekabül etmelidir.
3. Katedilen mesafeyi kaydetmek için ayrılan alan, katedilen mesafe
miktarının zorluk çekmeden okunabileceği şekilde düzenlenmelidir.
Sayfa: 169

4.1. maddede belirtilen sürelerin kaydı için ayrılan alan veya alanlar
değişik sürelerin birbirinden kolayca ayırdedilebileceği şekilde
işaretlenmelidir.

C. KAYIT KARTLARINA KAYDEDİLECEK BİLGİLER
Her kayıt kartı matbu olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir;
- üreticinin adı, adresi veya ticari ismi,
- form kartın onay işareti,
- kartın kullanılabileceği tip ve tiplerdeki kontrol aygıtlarının onay
işareti,
- saatte kilometre şeklinde, hız ölçümünün üst sınırı,
- minimum eklentiler gerektirmek kaydıyla, herbir kart her 5 dakikanın
kolaylıkla anlaşılabileceği, 15`er dakikalık aralıkların ise doğrudan
okunabileceği şekilde derecelendirilmiş bir zaman cetvelini matbu olarak
üzerinde bulundurmalıdır.

D. EL YAZISI İLE İŞLEMEK İÇİN BOŞ ALAN
Sürücülerin en az aşağıdaki bilgileri elle işlemelerine olanak verecek
boş bir alan olmalıdır.
- sürücünün soyadı, adı,
- kartın kullanılmaya başlandığı yer ve tarih ve kullanılmasının sona
erdiği yer ve tarih,
- kartın kullanıldığı süre içerisinde sürücünün görevlendirildiği taşıt
veya taşıtların plaka numarası veya numaraları,
- kartın kullanıldığı süre içerisinde sürücünün görevlendirildiği taşıt
veya taşıtların mesafe sayaçlarının değerleri,
- taşıt değiştirme zamanı.

V. KONTROL AYGITININ KURULUMU
A. GENEL HUSUSLAR
1. Kontrol aygıtı sürücünün kilometre saatini, mesafe sayacını ve saati
oturduğu yerden kolayca görebileceği bir yere monte edilmelidir. Aynı
zamanda, aygıtın çalıştıran parçaları dahil, bütün parçaları kaza ile
hasar görmeleri önlenecek şekilde korumalı olmalıdır.
2. Kontrol aygıtı sabitesinin, taşıtın karakteristik katsayısına göre
ayarlanması adaptör diye bilinen uygun bir araç marifetiyle yapılabilmelidir.
İki veya daha fazla geri aks oranına sahip taşıtlar, bu oranların kontrol
aygıtının taşıta göre ayarlanan oranına otomatik olarak uyarlanmasını
sağlayacak bir anahtar ile teçhiz edilmiş olmalıdır.
3. Kontrol aygıtının kurulumda kontrol edilmesinden sonra, araca, kontrol
aygıtının yanına ya da üstüne, açıkça görülecek şekilde, bir kurulum
plaketi monte edilmelidir. Onaylı montör veya atelyenin kurulum ayarını
değiştirmesini gerektiren her muayenesinden sonra eski plaketin yerine yeni
plaket monte edilmelidir.
Plaket en az şu ayrıntıları göstermelidir:
- onaylı montör veya atelyenin adı adresi veya ticari ismi,
- "w= ... rev/km" veya "w= ... imp/km" şeklinde, taşıtın
karakteristik katsayısı,
- "1= ... mm" şeklinde gerçek teker çevresi,
- taşıtın karakteristik katsayısının ve ölçülmüş gerçek teker çevresi
tespitinin yapıldığı tarih.

B. MÜHÜRLEME
Aşağıdaki parçalar mühürlenmelidir;
(a) kurulum plaketi üzerindeki yazılar hasar görmeden sökülebilecek
durumda ise kurulum plaketi,
(b) taşıtla kontrol aygıtı bağlantısının iki ucu,
(c) adaptörün kendisi ve adaptörün devreye girdiği nokta,
(d) iki veya daha fazla aks oranlı taşıtlarda anahtar mekanizması,
(e) adaptör ve anahtar mekanizmasını kontrol aygıtının diğer kısımlarıyla
birleştiren bağlantılar,
(f) III. Bölüm A 7 (b)`de istenen kasa
Özel durumlarda, kontrol aygıtı tipi onayında daha fazla mühür
istenebilir. Bu gibi durumlarda onay sertifikasında mühürlerin yerleri
belirtilmelidir.
Acil durumlarda, sadece (b), (c) ve (e)`de sözü edilen mühürler
sökülebilir. Mührün söküldüğü bu gibi durumların her biri için bunun
nedenlerini açıklayan bir tutanak düzenlenmeli ve yetkili merciye ibraz
edilebilmesi için hazırda bulundurulmalıdır.

VI: KONTROL VE MUAYENELER
Akit Taraf kontrol ve muayeneleri yapacak organları tayin eder.
1. Yeni ya da tamir edilmiş aygıtların belgelendirilmesi:
Yeni ya da tamir edilmiş olsun, her tekil aygıt III. Bölüm F 1`de
belirtilen limitler içinde, doğru çalışma, doğru okuma ve kaydetme ile V.
Bölüm B (f)`ye uygun mühürleme hususları bakımından sertifikalandırılır.
Bunun için, Akit Taraf yeni ya da tamir edilmiş aygıtın tip onaylı
model ve/veya bu ek ile eke ekin gereklerine uygunluğunun denetlendiği ve
teyit edildiğini belirten bir ön tasdiki zorunlu kılabilir. Akit Taraf bu
yetkisini imalatçıya ya da imalatçının yetkili temsilcisine devredebilir.

2. Kurulum
Kontrol aygıtı ve bütün düzenek taşıta takılırken III. Bölüm F 2`de
belirtilen maksimum toleranslara uygun olmalıdır.
Muayene testleri onaylı montör veya atelyenin sorumluluğunda yapılır.

3. Periyodik muayeneler
(a) Taşıtlara takılı kontrol aygıtlarının periyodik muayeneleri en az iki
yılda bir yapılır ve taşıtın yola uygunluk testleri ile birlikte
gerçekleştirilebilir.

Bu muayeneler aşağıdaki kontrolleri içerir:
- kontrol aygıtının doğru çalıştığı,
- kontrol aygıtının tip onayı işaretini taşıdığı,
- kurulum plaketinin takılı olduğu,
- kontrol aygıtı ve diğer parçaların üzerindeki mühürlerin sökülmediği,
- tekerlerin gerçek çevresi.

(b) Geçerli olan maksimum toleranslara ilişkin Bölüm III, F 3 hükümlerine
uyulmasını sağlayacak bir muayene, en az altı yılda bir yapılır. Ancak her bir
Akit Taraf ülkesinde kayıtlı araçlar için daha kısa aralıkla bu muayeneyi şart
koşabilir. Böyle bir muayeneye kurulum plaketinin yenilenmesi de dahil
edilmelidir.

4. Hataların ölçümü
Kurulum ve kullanım esnasındaki hataların ölçümü standart test koşulları
olarak kabul edilen aşağıdaki koşullarda yapılır:

- taşıt yüksüz ve normal çalışma düzeninde,
- lastik hava basınçları üreticinin talimatlarına uygun,
- lastik yıpranması yasal sınırlar dahilinde,
- taşıtın hareketi; taşıt düz bir zeminde, düz bir hatta, 50 +- 5 km/s
hızda kendi motorundan güç alarak ilerler. Bu test, benzer kesinlikte olması
sağlanıyorsa uygun bir test tezgahında da yapılabilir.
Sayfa: 172

Eke Ek 2
ONAY İŞARETİ VE SERTİFİKA
I. ONAY İŞARETİ
1. Onay işareti şunları ihtiva eder:
İçine "e" harfinin ve yanına onayı veren ülkenin aşağıdaki konvansiyonel
listeye göre ayırdedici numarasının yerleştirildiği bir dikdörtgen:

Almanya 1 Romanya 19
Fransa 2 Polonya 20
İtalya 3 Portekiz 21
Hollanda 4 Rusya Federasyonu 22
İsveç 5 Yunanistan 23
Belçika 6 İrlanda 24
Çek Cumhuriyeti 8 Hırvatistan 25
İspanya 9 Slovenya 26
Yugoslavya 10 Slovakya 27
Birleşik Krallık 11 Beyaz Rusya 28
Avusturya 12 Estonya 29
Lüksemburg 13 Moldova Cumhuriyeti 30
Norveç 16 Bosna Hersek 31
Danimarka 18 Letonya 32
Geri kalan numaralar;

(i) 1958 Motorlu Kara Taşıt Araçları, Malzeme ve Aksamının Onayı ve Bu
Onayın Karşılıklı Tanınması İçin Müşterek Koşulların Kabulüne Dair Anlaşma`ya
Taraf ülkelere sözü edilen Anlaşma`da tahsis edilmiş olan numaralar tahsis
edilecektir.
(ii) 1958 Anlaşmasına Taraf olmayan ülkelere bu Anlaşmayı onaylama veya
katılmalarının tarih sırasına göre tahsis edilir.
ve
Bu dikdörtgenin yakınına bir yere kontrol aygıtı ve kayıt kartı
prototipi için verilen onay sertifikası numarası ile aynı onay numarası
konur.
Not: 1958 Anlaşmasındaki konvansiyonel işaretlerle AETR Anlaşmasındaki
işaretler arasında gelecekte de uyumu temin etmek için yeni Akit
Taraflara her iki Anlaşmada da aynı numaralar ayrılmalıdır.
2. Onay işareti her kontrol aygıtının tanımlayıcı plaketinde ve her
kayıt kartında bulunmalıdır. Bu işaret silinememeli ve her zaman açık bir
biçimde okunurluğunu muhafaza etmelidir.
3. Onay işaretinin aşağıdaki çiziminde ölçüler milimetre cinsinden
verilmiştir. Bu ölçüler minimum ölçülerdir. Boyutlar arasındaki oran
korunmalıdır.

--------------------------------------
(1) Rakamlar örnek olarak verilmiştir.

II. ONAY SERTİFİKASI
Onay veren bir Akit Taraf müracaatçıya bir onay sertifikası tanzim
eder. Bu sertifikanın modeli aşağıdadır. Akit Taraf tanzim edilen veya
gerekli görülmesi halinde geri alınan onayları diğer Akit Taraflara
bildirirken bu sertifikanın nüshalarını kullanır.

------------------------------------------------------------------------------
ONAY SERTİFİKASI
------------------------------------------------------------------------------
Yetkili merciin adı ..........................................................
Bildirimin özü:*
Kontrol aygıtı tip onayı
Kontrol aygıtı tipi onayının iptali
Form kayıt kartı onayı
Form kayıt kartı onayının iptali
------------------------------------------------------------------------------
..............................................................................
Onay no: ....................
------------------------------------------------------------------------------
1. Ticari marka ya da isim ...................................................
------------------------------------------------------------------------------
2. Model tipinin ismi ........................................................
------------------------------------------------------------------------------
3. İmalatçının ismi ..........................................................
------------------------------------------------------------------------------
4. İmalatçının adresi ........................................................
..............................................................................
------------------------------------------------------------------------------
5. Onay için başvuru tarihi ..................................................
------------------------------------------------------------------------------
6. Test edildiği laboratuvar .................................................
------------------------------------------------------------------------------
7. Test raporunun tarih ve sayısı ............................................
------------------------------------------------------------------------------
8. Onay tarihi ...............................................................
------------------------------------------------------------------------------
9. Onayın iptal edildiği tarih ...............................................
------------------------------------------------------------------------------
10. Kartın kullanılabileceği kontrol aygıtı tip veya tipler ..................
..............................................................................
------------------------------------------------------------------------------
11. Yer ......................................................................
------------------------------------------------------------------------------
12. Tarih ....................................................................
------------------------------------------------------------------------------
13. Ekli tanımlayıcı belgeler ................................................
------------------------------------------------------------------------------
14. Notlar

İmza Protokolü
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Taşıt
Personelinin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasını tam yetkili olarak
imza altına alanlar aşağıdaki husus üzerinde anlaşmışlardır:
Akit Taraflar, bu Anlaşmanın, gerektiğinde, işin uzaması ve süresi
yüzünden daha sonra düzenlenecek hükümlere halel getirmediğini beyan eder.

Anlaşmanın 4. Maddesine Ek
4. madde 1. fıkrası hükümleri, taşıma faaliyetini ifa eden taşıtın
kayıtlı olduğu bir ülkede belirli günlerde veya belirli saatlerde belirli
sınıflardan taşıtlara tatbik edilen herhangi bir trafik sınırlamasının o
ülke dışında bir ülkede tatbik edilmesine yol açtığı şeklinde yorumlanmaz.
4. Madde 2. fıkrası hükümleri, bir Akit Tarafın belli sınıflardan
taşıtlara, belli günlerde veya belli saatlerde sınırlamalar getiren kendi
iç mevzuat hükümlerinin kendi topraklarında uygulanmasını temin etmekten
alıkoyduğu şeklinde yorumlanmaz.
Bu Anlaşmaya taraf olan Devletin bölgesinde kayıtlı taşıtların, aşağıda
sözü edilen özel anlaşmanın tarafı ülkelerin topraklarında başlayıp biten
uluslararası karayolu taşımacılık faaliyetlerine izin veren, bu Anlaşmanın
4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, özel anlaşmalara taraf olan her Akit
Taraf, bu tür taşımacılık faaliyetlerine izin veren ikili ya da çok taraflı
anlaşmaların bağıtlanması için, sözü edilen özel anlaşmanın tarafı
ülkelerin topraklarında bu türden faaliyetleri icra eden taşıt
personelinin, sözü edilen özel anlaşmaya uyacağını bir koşul haline
getirebilir.

Anlaşmanın 12. Maddesine Ek
Aşağıda imzası bulunanlar, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bu
Anlaşmaya, taşıta takıldığında taşıt personel karnesinin yerini almak üzere
onaylanmış tipte bir kontrol aygıtının kullanımını sağlayacak bir
değişiklik veya bir madde ile ek girdi yapılması hususunu ele alacaklarını
kabul ederler.

Anlaşmanın 14. Maddesine Ek
Akit Taraflar
- Her bir Akit Tarafın, Akit Tarafın tescil ettiği taşıt tarafından
yapılan bir uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyeti esnasında, bu
Anlaşma hükümlerinin sadece kendi topraklarında değil, bir diğer
Devletin topraklarında da ihlaline kastedilmesi halinde, uygulayacağı
işlemleri kurumlaştırabilmesini sağlayacak önlemleri tesis etmesinin;
- Kastedilen ihlallere müeyyide tatbiki amacıyla birbirlerine yardım
etmelerinin; arzu edilir olduğunu kabul ederler.

Anlaşma Ek`ine Ek
İsviçre, bu Anlaşma Ek`inin 4. maddesindeki genel hükümlere rağmen taşıt
personeli karnesindeki haftalık raporun işverenler tarafından imzalanması
koşulunu aramaktan feragat edebilir.
Maruz hususları teyiden, uygun olarak yetkili kılınan, aşağıda imzası
bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır.
Bindokuzyüzyetmiş yılı Temmuz ayının işbu birinci günü tek nüsha halinde
her iki metin de eşdeğerde özgün olmak üzere İngilizce ve Fransızca
dillerinde Cenevre`de düzenlenmiştir